询 价 文 件

询价编号：     JJHQZX20211124-3

项目名称： 新能源汽车教学实训设备采购项目

福建省晋江华侨职业中专学校

2021 年 11 月

# 第一章    询价邀请

福建省晋江华侨职业中专学校对新能源汽车教学实训设备采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“新能源汽车教学实训设备采购项目一览表”（见附件）。

二、 报价人的要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；为保证能及时响应需求，泉州地区以外的报价人必须在泉州地区境内设有分公司；本项目不接受联合体报价。

三、报名时间和地点:凡愿意接受邀请参加询价的供应商于2021年11月25日至2021年12月11日在晋江华侨职业中专学校网站http://www.jjhqzx.cn上查看，请有意向的潜在报价人派人于2021年12月1日上午8:00-11:30（北京时间）到晋江华侨职业中专学校汽修专业部办公室报名、递交报价材料。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招投标代理费等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

五、询价时间：学校自行安排

六、询价结果及公告：询价结果将于学校召开询价讨论会后，在晋江华侨职业中专学校网站上公告。

七、联系方式

询价单位：福建省晋江华侨职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市西园街道双龙路463号

联系人：屈老师，电话：13599995945

福建省晋江华侨职业中专学校

2021年11月24日

# 第二章      询价服务具体内容及技术要求

# 一、询价服务清单及要求

# 新能源汽车教学实训设备清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EU5纯电动车主控制器理虚实一体化实训台 | EU5纯电动车主控制器理虚实一体化实训台 1、实训台组成及功能描述：实训台由EU5纯电动车主控制器PEU、测量面板、理实虚一体化软件等组成。EU5纯电动车主控制器（包含车载充电机电路板、高压控制电路板盒DC-DC转换器电路板、快充接口、慢充接口、保险盒及高低压线束）等安装在实训台上，系统正常运行。通过测量面板测量主控制器等参数。可以进行故障设置。配备理实虚一体化软件，结合实训台使用，配套北汽新 能源汽车教学课件。 2主控制器实训台所采用的车型技术参数： 型号：北汽新能源2018款EU5 动力来源：纯电动 变速箱：电动车单速变速箱 长宽高（mm）：≤4650x1820x1510 车身结构：5门5座三厢轿车 最高车速（km/h）：155 轴距（mm）：2670 *电机最大功率（kw）:160 *最大行驶里程(km)：416 3测量面板分布EU5电动车整车控制器电路图和内径4mm测量端子、电路颜色与线束一致，彩色喷绘。面板参考尺寸：1200×550mm，材质为铝塑板。数据采集终端和OBDII诊断接口安装在面板上； 4故障设置系统：0-9数字键盘，40×18mm液晶显示器。输入数字代码，完成故障设置； 5实训台支架：铝合金准型材制作，底部安装4个移动脚轮，其中2个可以锁止。参考外形尺寸1375×1000×1620mm； 6一体化远程控制模块：用于采集实训台实时参数，与PC机无线通讯。 7操作手册：用于设备操作与维修； 8可以通过CAN-BUS与北汽新能源EU5纯电动车系列实训台互联，进行整车检测。 9理虚实一体化软件 *9.1实车情景检测模块。以北汽新能源EU5纯电动车前舱为原型，绘制真实完整的前舱环境图像（与纯电动车前舱照片相同），图像可任意放大缩小。图像上传感器、线束、高压电等需要测量的动态数据采集实际实训台数据并实时保持相同，实现图像软件与实训台之间的数据实时交换；软件界面上配备万用表、试灯等虚拟测量仪器，可以测量图像软件上测量点的传感器、线束和高压电等数据；软件界面上配备偏口钳、短接线等虚拟工具，在软件上直接设置故障，通过一体化模块对实训台设置故障。对图像软件上测量部位局部放大，便于测量，可以看到与实车相同颜色线束、插头等详细情况。 *9.2三维虚拟EU主控制器PEU模型，可任意放大、缩小和360度旋转。按照原车维修手册的工艺要求，对虚拟主控制器进行手动拆装和自动拆装，提供爆炸图并进行零部件标识； *9.3故障诊断模块软件界面电路图和测量点与EU5电动车整车控制实训台测量面板上电路图一致，测量点的数据采集EU5电动车整车控制实训台的数据并实时保持相同，在电路图上直接设置故障，通过一体化远程控制模块将故障设置指令传输到实训台上产生设置的故障。软件界面上提供虚拟万用表、多通道虚拟示波仪、试灯、偏口钳、短接线、启动开关等； 9.4实训指导书模块含学习目标、实训组织、实训准备、实训步骤。包含至少3个实训项目； 9.5考评模块包含理论知识试题库、试卷管理、试卷批阅、人员管理、考试答题、结合实训台考核； | 1套 |
| 2 | EU5纯电动汽车动力电池及电池管理理虚实一体化实训台 | EU5纯电动汽车动力电池及电池管理理虚实一体化实训台 1.实训台用于培养学生掌握纯电动车动力电池与管理系统工作原理和构造、常见故障诊断与排除的操作技能培训等。实训台由北汽新能源EU5动力电池组、BMS管理系统、故障设置系统、测量面板、移动支架、数据采集与通讯模块、理虚实一体化软件等组成； 2．将原车动力电池组上盖去掉后安装透明有机玻璃罩，可以观察到动力电池的内部构造。动力电池及管理系统在实训台上按照原车运行模式工作，为驱动电机控制器、DC/DC、电动空调、PTC等高压元件提供高压直流电，接收和储存由车载充电机、制动能量回收装置和外置充电装置提供的高压直流电。 3动力电池组及BMS管理系统主要由动力电池模组、电池管理系统、辅助元器件、动力电池箱等组成。三元锂电池，总容量53.6KWh 4测量面板上分布EU5纯电动车动力电池管理系统BMS电路图和测量端子； 5故障设置系统采用0-9数字键盘故障设置系统， 输入数字代码，完成故障设置； 6实训台支架使用 铝合金标准型材制作，底部安装了4个直径125mm移动脚轮。外形尺寸1600×1000×1710mm（参考） 7可以通过CAN-BUS与北汽新能源EU5纯电动车系列实训台互联，进行整车检测。 8一体化远程控制模块用于数据采集与通讯。 9理虚实一体化软件 9.1理论知识模块利用二维动画和文字介绍如下部分：电池功能、电池分类、镍氢电池特性、镍氢电池在汽车中的应用、锂离子电池特性、锂离子电池在汽车中的应用、锂聚合物电池特性、锂聚合物电池在汽车中的应用。 9.2动力电池构造与虚拟拆装软件。三维虚拟北汽新能源EU5动力电池模型可任意放大、缩小和360度旋转。按照原厂手册要求进行动力电池进行手动和自动拆装，提供动力电池爆炸图，对各零部件名称进行标识 *9.3实车情景检测模块。以北汽新能源EU5纯电动车动力电池为原型，绘制真实完整的动力电池环境图像，图像可任意放大缩小。传感器、线束、高压电等需要测量点的动态数据采集实际实训台数据并实时保持相同，实现图像软件与实训台之间的数据交换。图像软件界面上配备万用表、试灯等虚拟测量仪器，可以测量图像软件上测量点的传感器、线束和高压电等数据。图像软件界面上配备偏口钳、短接线等虚拟工具，在图像软件上直接设置故障，通过一体化模块对实训台产生故障，在图像上进行故障诊断排除。 *9.4故障诊断软件上电路图与测量点与实训台测量面板上电路图一致，测量点的数据采集北实训台的数据并实时保持相同。在电路图上直接设置故障，通过一体化远程控制模块将故障设置指令传输到实训台上产生设置的故障。软件界面上提供虚拟万用表、试灯等。 9.5试验指导书内容有：学习目标、实训组织、实训准备、实训步骤。实训项目、实训效果、小结等。 9.6考评模块包含理论知识试题库、试卷管理、试卷批阅、人员管理、考试答题、实训考核； 9.7理虚实一体化软件构架：C/S构架.30节点。 | 1套 |
| 3 | EU5纯电动汽车驱动电机与控制器理虚实一体化实训台 | EU5纯电动汽车驱动电机与控制器理虚实一体化实训台 1.纯电动汽车驱动电机理虚实一体化实训台及VR系统用于培养学生掌握纯电动轿车驱动电机与控制器系统工作原理和故障诊断与维修操作技能实训等。EU5纯电动车驱动电机在实训台上正常运行。实训台测量面板上分布了EU5驱动电机与控制器系统电路图和测量端子，配备故障设置系统，训练故障诊断排除的技能。配备加载装置，在摸拟不同工况下电机运行。配备理虚实一体化软件，可以同时满足多人利用同一实训台进行实训的需要 2．实训台由北汽新能源EU5车永磁同步电机冷凝器及管路、传动机构、ABS制动系统、测量面板、故障设置系统、实训台移动支架、加载装置、一体化控制模块、理虚实一体化软件等组成。 3．驱动电机参数：永磁同步电机，最大功率为160kW, 最大扭矩为300Nm 4．面板上分布EU5驱动电机与控制器系统电路图和4mm内径测量端子、电路与测量端子颜色与线束一致，彩色喷绘。 5.故障设置系统：0-9数字键盘，40×18mm液晶显示器。输入数字代码，完成故障设置； 6.一体化远程控制模块用于采集实训台实时数据，与PC机无线通讯。100米无线通讯距离； 7.实训台支架采用铝合金或铁质标准型材制作，表面防腐处理、底部安装4个直径125mm移动脚轮，其中2个可以锁止。实训台外形尺寸2350×1100×1270mm。 8.在驱动车轮处安装滚轮进行加载，摸拟汽车不同的运行工况。 9.与北汽新能源EU5系列实训台通讯：可以通过CAN-BUS与北汽新能源EU5纯电动车系列实训台互联，进行整车检测。 10.理虚实一体化软件 10.1 二维动画和文字介绍电机系统的构成、电机系统主要技术参数、电机系统的工作原理和接口定义、电机系统控制策略、电机系统故障诊断； 10.2 针对北汽新能源汽车驱动电机与控制器系统配备课件 10.2.1驱动电机的分类及特点（2课时） 10.2.2驱动电机的结构与工作原理（3课时） 10.2.3.驱动电机变频器的工作原理（2课时） 10.2.4驱动电机控制与制动馈能原理及分析（1.5课时） 10.2.5驱动系统常见故障及故障等级分析和排除（1课时） 10.2.6驱动电机和控制器更换流程（1课时） 10.3三维虚拟北汽新能源EU5电机与控制器模型可任意放大、缩小和360度旋转或动态运行，透视电机内部构造。按照原厂维修手册要求进行电机手动和自动拆装实训，提供电机爆炸图，鼠标点击零部件出现零部件名称； *10.4实车情景检测模块：以北汽新能源EU5纯电动车为原型绘制真实完整的EU5纯电动车前舱环境图像（与前舱照片相同），图像可任意放大、缩小。将遮挡电机及电机控制器总成的零部件等进行透视。图像上配有仪表板、万用表、试灯、示波仪、偏口钳等各种仪器工具。打开仪表板可用来远程打开或关闭实训台。使用偏口钳剪断线束中某根线直接设置实车相关故障。使用虚拟万用表测量高压线束的高压电。使用万用表或示波仪在图像或电路图上直接测量传感器、执行器或电路的参数或波形，测量点的动态参数采集实训台并实时保持相同。 *10.5故障诊断模块。软件上电路图和测量端子与北汽新能源驱动电机与控制器实训台测量面板上电路图一致，测量点的数据采集实训台的数据并实时保持相同。在电路图上直接设置故障，通过一体化远程控制模块无线传输到实训台上产生设置的故障。利用软件界面上提供虚拟万用表、试灯等进行参数测量，实训虚实故障诊断排除实训。 10.6 实训指导书模块：包括学习目标、实训组织、实训准备、实训步骤； 10.7 考评模块含理论知识试题库、试卷管理、试卷批阅、人员管理、考试答题、实训考核 10.8理虚实一体化软件采用C/S构架.30节点； 11.虚拟教学控制仿真系统(GZC机电一体化设计与控制仿真系统)1套 1．可编程控制器（PLC）仿真 支持编程软件导出的指令，软件目前支持基本指令、步进指令、功能指令。在项目中可观察到PLC的运行情况，且在PLC运行或者停止时需要使用RUN/STOP开关，在PLC面板上还有PWR（电源）、RUN（运行状态）、BAT(PLC内部电源)、ERR（错误）4盏仿真状态指示灯模拟PLC运行状态，且在PLC面板上还可查看导入的PLC指令，PLC支持重复加载程序功能。并且支持编程软件STEP7 MicroWIN导出的程序指令。 2.三维电气元件接线 支持在三维场景中对电器元件上的端子进行随意接线，且在接线前，需要选择正确的线材，线材的种类有0.75mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2。 3.电路图智能“拼装” 2D电路图设置有“转点”功能，能够链接对应的3D电气元件端子，能够转接到特定的2D电路图，通过2D电路图的转点链接，可以快速寻找到3D电路中对应的电气元件端子以及特定的2D电路图，达到方便教学、形象教学，提高教学效率。 4.电路仿真 对电路中2种电压（直流电以及交流电），以及2或以上等级的电压值（OV、24V、220V）进行模拟，效果主要体现在万用表上，使用万用表即可测量每段电路的电压值。 5.万用表 系统配备一个万用表，该万用表可对电路进行测量，万用表支持直流和交流两种档位，且分别有毫伏(mV)、伏（V）、千伏（kV）3个档位；万用表配备的两只表笔（一支红表笔与一支黑表笔）在使用前，需要将表笔插放至对应的孔；测量时，三维场景中也会出现对应表笔的三维模型。 6.非PLC控制电气基础实验 系统内有3个非PLC控制基础实验案例，包括：法兰克变频器实验、步进驱动实验以及伺服驱动实验。 7.端子列表 接线模式下弹出的端子列表是显示当前已接线的端子，且使用鼠标点击某个端子时，端子列表会单独显示与该端子相连接的其他端子，同时在三维场景对应连接模型也会有闪烁提示。 8.变频器 系统模拟的是一款变频器，其中变频器支持调节P0、P15和P40参数，实现调节电机转速、方向等；其中变频器还支持PLC对其进行控制，在面板设置中可进行控制切换。 9.加盖拧盖单元实验 实验由1个加盖机械手、1个拧盖机械手、1个瓶子、1条运输带、2个光电传感器、4个舌簧传感器、2个固定气缸、1台PLC、1个工作台以及其他电器元件组成，其中涉及到的功能有：PLC程序加载功能、触摸屏功能、复位功能、图纸功能、三维接线功能、万用表功能、项目信息功能以及光电传感器调试功能。 10.非PLC控制电气基础实验 系统内有3个非PLC控制基础实验案例，包括：法兰克变频器实验、步进驱动实验以及伺服驱动实验。 11.PLC控制电气基础实验 系统内有5种类型可编程控制器（PLC）基础实验案例，包括：PLC控制星三角启动、PLC控制交通灯、PLC控制洗衣机、PLC控制电梯以及PLC控制变频器实验，并且这些实验案例兼容三菱和西门子等编程软件导出的程序指令。 12.温控模块 仿真5位七段数码管显示器，同时配合项目中的PLC功能模块，从而实现水位控制；项目中的温控挂箱面板支持开环和闭环调节功能，从而实现温度控制。 13.一键清空/恢复连线 用于快捷清空/恢复当前三维场景上的所有接线，从而解决用户在接线过程中导致的误操作问题。 14.项目信息 实验实训（自定义实验除外）时都会弹出一个项目信息，项目信息包括：项目说明、元件说明、实验任务、实验指导。项目说明：说明当前实验能够实验的功能；元件说明：说明元件能够起到的作用以及原理；实验任务：系统会自带1个任务给学生去初步体验，教师也能使用书本上的题目进行出题；实验指导：指导教师或学生如何将这个实验完成 | 1套 |
| 4 | EU5纯电动车电动空调实训台 | EU5纯电动车电动空调实训台 1.北汽新能源EU5纯电动车电动空调实训台用于培养学生掌握新能源汽车空调工作原理和构造、常见故障诊断与排除的操作技能培训。在实训台学习北汽新能源EU5纯电动车空调系统构造，进行空调系统电路故障诊断实训，进行捡漏、抽真空、加注冷媒等空调维修实训。 2实训台由北汽新能源EU5纯电动车空调系统、压力表、电动水泵、原车管路、空调操作面板、测量面板，可移动实验台支架等组成。 3.实训项目包括：电动汽车空调制冷剂的加注加注与检漏、电动汽车空调电控系统故障诊断与检修、伺服电机故障诊断与维修、电动汽车空调压缩机与驱动电机和电机控制器检修、送风机不工作故障的排除、空调不制冷故障诊断与排除、空调不制热故障诊断与排除； 4北汽新能源EU5纯电动车空调系统组成：空调控制面板、暖风蒸发箱总成、PTC盖板、PTC总成、空调压缩机、冷凝器总成、高压细管1、高压细管2、空调高压管、空调低压管； 5面板上分布北汽新能源EU5纯电动车空调电控系统电路图和内径4mm测量端子、电路颜色与线束一致，彩色喷绘。 6故障设置系统：0-9数字键盘，40×18mm液晶显示器。输入数字代码，完成故障设置；可以设置的故障包括：空调控制模块火线故障、鼓风机继电器控制线故障、鼓风机调速信号线故障、VCU控制器信号线故障、空调控制模块到VCU的新能源CAN线故障、冷暖调节电机信号线故障、模式转换电机信号线故障； 7实训台支架：铝合金或铁质标准型材制作，表面防腐处理、底部安装4个直径125mm移动脚轮，其中2个可以锁止。 8与北汽新能源EU5纯电动车系列实训台通讯：可以通过CAN-BUS与北汽新能源EU5纯电动车系列实训台互联，进行整车检测。 | 1台 |
| 5 | EU5纯电动车电器综合实训台 | EU5纯电动车电器综合实训台 1、采用EU5纯电动车电器系统零部件制作，分系统设计，主要有6大电器系统，分别为照明信号系统、仪表系统、中控锁电动后视镜系统、雨刮系统系统、音响系统系统和电控系统，用于培养学生分析纯电动汽车电器电路和排除电路故障的能力。 2、将各系统电器元件制作成电器模块，每个模块上有接线检测端子和电路原理图，学生可对照电路原理图进行各个模块的线路连接实训，以训练学生实际动手和分析电路的能力； 3、独立模块化设计：根据实训内容需要，灵活调换各种电器模块组成不同的电器系统，实现快速方便，一台多用的效果；每个电器系统的线路难易程度不同，教师可根据模块线路的难易程度对学生进行不同等级的实训考核。 4、纯电动车电器综合实训台配备可移动支架，支架采用铝合金型材或铁质型材制作，底部配备4个移动脚轮，其中2个脚轮可锁止。支架上布置网孔板用于悬挂电器模块; 5、配备线束1套，线束颜色与实车线束颜色一致，包括：信号线束、电源线束、接地线束、CAN-BUS线束等。 6、技术参数： —外形尺寸1900×100×1750(毫米)， —电源电压：交流220 伏； —工作电压：12 伏； | 1台 |
| 6 | EU5纯电动车电控助力转向实训台 | EU5纯电动车电控助力转向实训台 1．纯电动车电控助力转向实训台用于培养学生掌握新能源汽车电控助力转向系统工作原理和构造、常见故障诊断与排除的操作技能。实训台展示纯电动车助力转向系统与前悬挂系统的构造，配备故障设置系统与测量面板，进行参数测量和故障排除实训。 2. 实训台由北汽新能源EU5纯电动车电控助力转向系统总成、EPS模块、故障设置系统、测量面板、移动支架、转角盘等组成； 3．北汽新能源EU5电控动力转向系统组成：转向柱、转向柱开关、方向盘、转向柱控制单元、转向力矩传感器、转向齿轮、转向电机、助力转向控制单元、蜗杆、转向轴、前悬挂系统、麦弗逊式独立前悬挂、车轮、前制动盘； 4．测量面板上分布北汽新能源EU5动力转向电控系统电路图、电路颜色与线束一致，彩色喷绘。电路图上分布了颜色与线束颜色一致的直径4mm测量端子，测量面板尺寸750×550mm，测量面板采用铝塑板制作。转向控制器安装在面板上； 5．故障设置系统采用0-9数字键盘，键盘上安装了40×18mm液晶显示器。输入数字代码， 6．实训台支架：铝合金或铁质标准型材制作，表面防腐处理、底部安装4个直径125mm移动脚轮，其中2个可以锁止； 7．转角盘高度48mm，底座长×宽400×400mm，50mm任意滑动量，6吨承载重量； 8.实训台外形尺寸：2000*1000*1600mm（参考）。 | 1台 |
| 7 | 混合动力专用万用表 | 混合动力汽车专用万用表 7.1功能 1000伏混合动力汽车万用表用于绝缘测量。全功能万用表用于混合动力车和纯电动车电压泄漏测量. 7.2特点如下： 7.2.1混合动力车绝缘电阻测量； 7.2.2实际RMS； 7.2.3自动量程； 7.2.4二极管测量； 7.2.5连续性； 7.2.6数据保持； 7.2.7数据采集； 7.2.8背光； 7.2.9最大/最小模式； 7.2.10睡眠模式； 7.2.11低电量显示； 附件包括：带鳄鱼夹的测量接头，短接头，K型温度接头和手册。 | 1台 |
| 8 | 新能源汽车故障诊断仪 | 新能源汽车故障诊断仪 8.1北汽新能源汽车原厂专用PC版故障诊断仪。适用于北汽新能源生产的所有车型。 8.2可检测范围： 8.2.1整车控制器（VCU） 8.2.2驱动电机系统（MCU） 8.2.3动力电池系统（BMS PPST) 8.2.4动力电池系统（BMS SESK) 8.2.5组合仪表（ICM) 8.2.6车载充电机（CHG) 8.2.7车身电控模块（BCM) 8.2.8安全气囊（SDM） 8.2.9制动防抱死(ABS) 8.2.10动力电池充电状态监控 8.2.11远程监控系统（RMS) | 1套 |
| 9 | 交流充电桩组装实训台 | 交流充电桩组装实训台 1、交流充电桩采用柜式结构，下面支架进行加固。 2、充电桩基业达交流充电配件及电源导线，可保证反复拆装及连线使用。 3、充电桩配有详细的装配与检修操作细则。 4、充电桩配有详细的电路原理图，便于器件连线及查找故障。 5、充电桩完成连线及调试后，充电桩插头连接自身的国标交流充电插座车辆端，即可验证接线的正确性。 6、充电桩有完善的安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷等保护。 7、充电桩正面的人机界面可动态显示实时的充电电压、充电电流、充电电量、充电时间等信息。 8、具有充电、急停按钮开关、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电温度检测等功能，全方位保证充电安全。 | 1台 |
| 10 | 纯电动车电子驻车系统实训台 | 纯电动车电子驻车系统实训台 1、工作电压：12伏直流 2．实训台组成及功能描述：实训台由原车全新北汽新能源EU5电子驻车系统、电源系统、故障设置系统、测量面板、移动支架等组成。EU5电子驻车系统包含P档电机、P档控制器、P档按钮。在实训台上可以演示电子驻车系统功能，通过故对电子驻车系统进行故障设置后，进行故障诊断排除。 3、测量面板上分布了电子驻车系统电路图和4mm测量端子，电路颜色与线束颜色一致； 4、故障设置系统：0-9数字键盘，输入数字代码，完成故障设置； 5、实训台支架采用铝合金标准型材制作，底部安装4个直径125mm移动脚轮，其中2个可以锁止。外形尺寸1375×1000×1620mm。 | 1台 |
| 11 | 新能源汽车传感器实训系统 | 新能源汽车传感器实训系统 1．交直流整形滤波稳压实训系统 1.1技术参数：采用直插式电子元件焊接，输入电源采用+12V，DB107桥堆整流，经过两个100UF/16V电容、47UH电感滤波，7805三端稳压管稳压，输入采用三相交流发电机发电实训板的输出电压，引出整流过后的波形测量2mm铜质端子，滤波过后的波形测量2mm铜质端子，稳压过后的波形测量2mm铜质端子，电源输入2mm铜质端子。 1.2工艺质量：面板采用激光打印机打印结构原理图、电路原理图、输出特性图、文字说明，配备内径为2mm的镀镍铜质端子用于外接电源和检测传感器输出波形和电压。 2.霍尔电流传感器检测电流教学实训系统 2.1技术参数：采用STC12C5A60S2单片机控制，15FHBC-AS5霍尔电流传感器，4为共阳数码管输出电流显示，霍尔传感器测量LED发光二极管工作电流，可调电阻调节LED发光二极管电流大小，传感器串联在电路中检测电流反馈给单片机，经过单片机计算输出给数码管显示电流，配备霍尔电流传感器测量2mm铜质端子，LED发光二极管电流检测2mm铜质端子，电源输入2mm铜质端子。 2.2工艺质量：面板采用激光打印机打印结构原理图、电路原理图、输出特性图、文字说明，配备内径为2mm的镀镍铜质端子用于外接电源和检测传感器输出波形和电压。 3.电池温度控制原理教学实训系统 3.1技术参数：采用STC12C5A60S2单片机控制，输入电源采用+5V，HM4065电池管理芯片，18650锂电池，DC9V小风扇，NTC1热敏电阻，充电时红色指示灯点亮，点亮爆满时绿色指示灯点亮，停止充电，电池温度用4位共阳数码管显示，电池温度达40摄氏度风扇启动，电池温度达60摄氏度时充电停止，配备锂电池电压测量2mm铜质端子，NTC10K热敏电阻测量2mm铜质端子，电源输入2mm铜质端子。 3.2工艺质量：面板采用激光打印机打印结构原理图、电路原理图、输出特性图、文字说明，配备内径为2mm的镀镍铜质端子用于外接电源和检测传感器输出波形和电压。 4.磁电位置传感器实训系统 4.1技术参数：采用STC12C5A60S2单片机控制，输入电源采用DC12V，1MH电感检测信号，调节可调电阻电压输入到单片机，通过单片机A/D转换信号处理，输出数字量控制场效应管驱动电机，电机托盘上带一颗直径4mm强磁，电感检测到强磁信号经过运算放大IC放大10倍后输入单片机，再经过单片机A/D转换信号处理，单片机驱动数码管显示电机转速、车速，按下车速、转速切换按键，切换显示车速、转速，配备传感器信号测量和经过运算放大IC放大后的信号测量2mm铜质端子，电源输入2mm铜质端子。 4.2工艺质量：面板采用激光打印机打印结构原理图、电路原理图、输出特性图、文字说明，配备内径为2mm的镀镍铜质端子用于外接电源和检测传感器输出波形和电压。 | 1台 |
| 12 | 汽车应用与维修专业(新能源汽车方向)内涵建设服务 | 汽车应用与维修专业(新能源汽车方向)内涵建设服务 序号 服务名称 服务内容 详细性能指标 1 企业人才需求调研 1.协助学校完成企业人才需求调研计划1份； 2.协助学校完成企业人才需求调研方案1份； 3.协助学校完成企业人才需求调研联络函1批； 4.协助学校完成企业人才需求调研相关模板文件1套； 5.协助学校完成开展企业人才需求调研1项； 6.协助学校完成企业人才需求调研报告1份； 7.协助学校完成企业人才需求目录、内容1份； 8.协助学校完成企业人才需求调研过程性佐证性材料1套。 1.成立企业人才需求调研组； 2.本专业调研单位数不少于10家； 3.调研单位范围包含：行业协会、科技服务机构、重点企业、联办企业； 4.调研地区包含泉州、厦门。 5.调研本专业企业人才需求时间在30个工作日内完成； 6.材料汇编：格式符合规范标准，形式包含电子文档、纸制文档、照片等； 2 专业建设专家指导咨询委员会 1.协助学校完成专业建设专家指导咨询委员会成立通知文件1份； 2.协助学校完成专业建设专家指导咨询委员会章程1份； 3.协助学校完成专业建设专家指导咨询委员会专家名单表1份； 4.协助学校完成成立专业建设专家指导咨询委员及专家聘请会议程表1份； 5.协助学校完成成立专业建设专家指导咨询委员及专家聘请会签到表1份； 6.协助学校完成专家聘书材料1套； 7.协助学校完成成立仪式现场会横幅1条； 8.协助学校完成开展成立仪式现场会1场； 9.协助学校完成专业建设专家指导咨询委员会成立过程性佐证性材料收集与汇编1项。 1.专家要求：包含行业协会专家、企业专家、职教专家及竞赛裁判等不少于5名； 2.企业专家：人数不少于5名，具备中高级或以上职称； 3.材料汇编：格式符合规范标准，形式包含电子文档、纸制文档、照片等； 3 人才培养模式论证暨人才培养方案论证、修订 1.协助学校完成论证会横幅1条； 2.协助学校完成论证会议程1份； 3.协助学校完成论证会签到表1份； 4.协助学校完成开展人才培养模式论证暨人才培养方案论证会1场； 5.协助学校完成专家论证意见1批； 6.协助学校完成专家论证报告1份； 7.协助学校完成汽车专业群建设人才培养方案终稿1份。 1.参会专家要求：包含协会、企业、职教专家及竞赛裁判等不少于5名； 2.企业专家：人数不少于5名，具备中高级或以上职称； 3.材料汇编：格式符合规范标准，形式包含电子文档、纸制文档、照片等； 4.论证人才培养模式理论依据和基本过程； 5.论证培养目标、培养要求、专业设置是否符合学校实际情况； 6.论证人才培养模式的落实措施是否合理； 7.专家包含企业、职教专家不少于5名； 8.材料汇编：格式符合规范标准，形式包含电子文档、纸制文档、照片等。 4 企业岗位技能需求调研 1.协助学校完成企业岗位技能需求调研计划1份； 2.协助学校完成企业岗位技能需求调研方案1分； 3.协助学校完成企业岗位技能需求调研联络函1批； 4.协助学校完成企业岗位技能需求调研相关模板文件1套； 5.协助学校完成企业岗位技能需求调研报告1份； 6.协助学校完成企业岗位技能需求调研过程性佐证性材料1套 1.成立企业岗位技能调研组； 2.本专业调研单位数不少于10家； 3.调研单位范围包含：行业协会、科技服务机构、重点企业； 4.调研区域包含泉州、厦门； 5.调研本专业企业岗位技能需求时间在30个工作日内完成； 6.材料汇编：格式符合规范标准，形式包含电子文档、纸制文档、照片等； 5 课程体系改革座谈会 1.协助学校完成座谈会议程表1份； 2.协助学校完成座谈会签到表1份； 3.协助学校完成开展课程体系改革座谈会1场； 4.协助学校完成座谈会会议纪要1份； 5.协助学校完成座谈会过程性佐证材料收集与汇编1项。 1.参会专家要求：包含协会、企业、职教专家及竞赛裁判等不少于5名； 2.企业专家：人数不少于3名，具备中高级或以上职称； 3.材料汇编：格式符合规范标准，形式包含电子文档、纸制文档、照片等； | 1项 |

注：询价报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招标代理费等。

# 第三章    报价人须知

1．资质要求

凡参加大宗物资采购报价商，必须具有一定的经济实力和良好商业信誉，在工商、税务机关登记注册，持有营业执照、税务登记证（三证合一的除外），且报价商所报价的货物或服务必须全部在营业执照允许经营的范围内。

2．询价流程

（1）制定询价文件。学校根据需求、调研、论证编制询价文件，询价文件中应详细说明项目内容或物资品种、数量、材质、报价时间和地点、报价商资质要求、技术指标参数等相关内容。

（2）发布询价公告。询价事宜应在学校网站发布，公告时间不少于5天。

（3）确定采购预算价。领导小组应在收到报价材料后召开领导组会议，采用合理办法确定采购预算价。参照同类型物品、设备最近招投标的中标价格，根据市场上该类物品、设备近阶段价格变化的实际情况，确定合理预算价。无异议后，领导小组成员及相关人员应在会议记录表上签字确认。学校应完整记录询价过程及询价结果并存档备查。

（4）询价结果公示。学校应当自询价结果确定之日起2个工作日内，将询价情况在学校网站上公示，公示时间不少于5天。

3．询价要求

项目询价单位应不少于3家。

4、管理与监督

（一）学校应将询价工作概况、询价结果等情况按有关要求在学校网站予以公示，公示时间不少于5天。

（二）学校大宗物资采购询价工作接受各部门、学校师生及社会各界群众监督，严禁不按采购询价程序询价，严禁暗箱操作，对发现的问题可向学校反映。

# 第四章    报价文件格式

封面

询价项目名称:                     。

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

# 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物）及服务采购询价公告，完全同意询价公告中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）项目采购询价货物及服务的询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

# 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

# 报价清单表

投标单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及招投标费用等。

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日