询 价 文 件

询价编号：     JJHQZX20211124-4

项目名称： 汽车机电项目竞赛设备采购项目

福建省晋江华侨职业中专学校

2021 年 11 月

# 第一章    询价邀请

福建省晋江华侨职业中专学校对汽车机电项目竞赛设备采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“汽车机电项目竞赛设备采购项目一览表”（见附件）。

二、 报价人的要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；为保证能及时响应需求，泉州地区以外的报价人必须在泉州地区境内设有分公司；本项目不接受联合体报价。

三、报名时间和地点:凡愿意接受邀请参加询价的供应商于2021年11月25日至2021年12月1日在晋江华侨职业中专学校网站http://www.jjhqzx.cn上查看，请有意向的潜在报价人派人于2021年12月1日上午8:00-11:30（北京时间）到晋江华侨职业中专学校汽修专业部办公室报名、递交报价材料。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招投标代理费等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

五、询价时间：学校自行安排

六、询价结果及公告：询价结果将于学校召开询价讨论会后，在晋江华侨职业中专学校网站上公告。

七、联系方式

询价单位：福建省晋江华侨职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市西园街道双龙路463号

联系人：屈老师，电话：13599995945

福建省晋江华侨职业中专学校

2021年11月24日

# 第二章      询价服务具体内容及技术要求

# 一、询价服务清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号、技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车考核平台（1） | 长城哈佛M6 PLUS 2021款1.5T 7DCT尊贵智联版 1.发动机：1.5T 150马力L4； 2.变速箱：7挡双离合； 3.长×宽×高(mm)：4664×1830×1729； 4.发动机型号：GW4G15F； 5.前悬架类型：麦弗逊式独立悬架； 6.后悬架类型：双横臂式独立悬架； 7.助力类型：机械液压助力； 其他配置：自动空调、被动行人保护、胎压监测功能、零胎压继续行驶、安全带未系提醒、ISOFI×儿童座椅接口、ABS防抱死、制动力分配(EBD/CBC等)、刹车辅助(EBA/BAS/BA等)、牵引力控制(ASR/TCS/TRC等)、车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等)、行车电脑显示屏幕、语音识别控制系统。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 台 |
| 2 | 故障设置无损连接智能运行检测平台 | 采用原厂GW4G15F发动机器件组成，包括：发动机总成、发动机控制单元、组合仪表、蓄电池、燃油箱、油门装置、诊断座、电控燃油喷射系统，电控点火系统，进排气系统，主要信号电压指示表，燃油压力表、真空压力表、汽车实训智能故障软件装置系统.无损故障连接平台） 一.无损改装。有适配器直接接上车辆线束，不破坏车辆的原有线束。不需要连接时可及时回复车辆正常车况。 1.故障设置对发动机电控系统电路进行改造，在发动机电控系统电路中插入故障, 满足竞赛，教学，实训考核等要求。 2. 该设置平台以电脑智能软件为核心，通过电脑接驳到车辆，用电脑直接设置故障。电脑有相关软件，可完成有关车型的发动机控制系统及车身总线系统工作原理的学习。软件可直接设置相关车型的故障。 3. 设置故障的方式分为无线设置故障和数字键盘设置故障两种方式（无线故障设置方式在轿车发动机仓内，安装无线接收电路板，配备电脑智能软件，软件界面上有发动机电控及车身系统电路图，在电路图上直接设置故障，设置的故障类型包括：断路、短路、虚接和模拟等故障类型。在电脑上设置的故障通过无线发射器传输到轿车上的无线接收电路板上产生所设置的发动机电控及车身系统故障。数字键盘故障设置方式采用0-9数字键盘，键盘上有显示屏，通过输入代码以后产生所设置的故障）。 二`、【设备功能】 1. 真实可运行的电喷汽油发动机，充分展示电喷汽油发动机的组成结构和工作过程。 2. 实训台铝塑面板上喷描与原车发动机线束一致的电路图，学员可直观对照电路图和发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。 3. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4. 实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速、燃油压力、进气岐管压力等参数变化。 5. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。 6. 实训台配备有油门装置，可方便对发动机加速减速，也可任意固定节气门开度。 7. 实训台底座采用钢结构焊接，表面烤漆处理，自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 8. 实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置 。 ★9配有汽车实训智能故障软件装置系统 1、该系统采用一套≥7寸显示窗口的PLC智能工控机触摸液晶屏人机对话实训平台，可独立进行考试考核，教师与学员界面分开，教师通过输入密码进入教师界面进行出题、清除试题、修改密码、时间设定、I/O状态监控、答题次数限制(1-30次)、测试查阅（学员考号，考试时间、考试成绩）、故障类型选择设定（短路故障、断路故障、模拟故障、接触不良故障），并可形成局域网络控制。学员在学员界面答题，学员在考核设定回答次数范围内实际操作查找故障，当学员查到故障时，输入正确显示“正确”，学员通过；输入错误显示“错误”，继续查找，超过次数故障查找结束，时间到自动收卷； 2、PLC智能工控机触摸显示屏采用一卡刷卡开机，多次刷卡延时，刷卡关机，时间到后自动断电关机；当刷卡以后就显示剩余时间，同时可显示刷卡号。开机剩余时间不足5分钟时，设备可以产生自动报警提示；另外还配有技术资料库模块，可直接进入“技术资料库”“零配件资料库”界面，该资料库存放各车型维修等技术资料，存储常见汽车原厂配件目录等技术资料，同时配套相关理论考核系统（网络版10节点）。 ★三.培训 汽车实训智能故障软件装置系统.无损故障连接平台需要校企共建，企业需提供完整和先进的发动机故障技术培训课程，不同技术等级的理论和实操试题包含试题，定期提供设备使用培训和最前沿的发动机故障技术培训。 【教学实训项目】 1. 汽油发动机电控系统结构认识； 2. 汽车解码器的使用方法； 3. 波形及数据流的阅读与分析； 4. 发动机电控系统综合诊断； 5. 发动机电控元器件测量； 6. 发动机工作信号测量； 7. 查询和清除故障码； 8. 发动机启动、加速、减速等实验模拟实训项目； 9. 发动机正时的调整实训项目。 | 1 | 台 |
| 3 | 大赛专用工具套装（1） | 杰特西JTC底盘工具 1 制动钳活塞压回工具 适用于1，2，4，6和8多活塞卡钳；棘轮可360°摆动；三个盘的尺寸：W60×115mm，W60×148mm，W60×177mm 2 制动液回收器 吸取式刹车油更换器：工作压力5-11.5bar，2L。 3 轮胎拆装托架 轮胎尺寸：14--28寸，工作行程93--1078MM;最大载荷：30KG，尺寸：876*720*1100mm;驱动由电气动工具旋转螺杆升降，带有轮胎保护装置防止轮胎掉落。 4 制动液更换设备 电压：220V；配有强制保护开关；油壶：5L;专用接头10个包含大赛指定车型专用接头 5 螺旋弹簧压缩工具专利型 6 综合型避震器座套筒组 7 转角板手 表面刻度为360°，最小为2°。柔性软管可用于曲线空间，总长418mm；它有一个夹子在前面，很容易固定在每个位置；由于轴心与刻度盘的距离适当，使用1/2"扳手操作更方便。 8 测量平台 200X300mm 9 弹簧称 测量范围0-30kg，精度：0.5kg，长度19cm。 10 活塞环拆装专用工具 含有一把压缩钳，七个活塞环夹具，张开能力涵盖73mm-117mm。 11 燃油压力表 3-1/2"压力计，双读数为0-145 psi和0-1000kpa。也可使用低压2-1/2"压力计，精确读数低于15psi。全部适配器、仪表和软管总成具有快速连接系统，用于快速高效的测试连接。独特设计的安全阀释放压力，并允许检查是否有足够的燃油流量。不需要扳手或管道涂料。 12 气缸压力表（汽柴油综合） 带快速接头和释放阀的空气表，带安全锁接头的高压连接管，曲轴式和横轴式两种带橡胶塞的管道，配有4种规格的适配M10×1.0、M12×1.25、M14×1.25、M18×1.5，适用于所有车型.可避免损坏喷油器,以及燃油系统污染;仪表范围：0-1000psi/0-70bar;适用于多款车型。 13 真空表四合一 用于测试燃油泵化油器和变速器，用2-4个化油器检查汽车。 内容：4件3-1/2“带固定板的同步器量规，4根橡胶软管8x 5 x 750mm，4件加长管3.9 x 52mm， 4件加长管3.9x 122mm ，8个锥形连接器8 X 40mm，4个适配器10 X 53mm（M6 X 0.75），4个适配器10 x 60mm（M6 x 1.0）。 14 机油壶 容量：500ml 产品重量：203g 油嘴长度：185mm 壶身高度：180mm 壶底直径87mm 油管直径：5.7mm 出油口直径：2mm 15 活塞环安装工具 由特殊钢制成，用于拆卸和安装活塞环，张开能力（50-100mm）。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 套 |
| 4 | 汽车发动机拆装检修专用工具套装（1） | 一、总体说明: 满足汽车发动机拆装赛项拆卸、检查、装配，工艺要求的专用工具套装。配套4G15F发动机使用。 序号 设备/工具名称 型号 数量 单位 备注 1 洗油盆 LH-0514-06 1 个 2 发动机飞轮锁止专用工具 LH-0514-01 1 套 3 凸轮轴摆放支架 LH-0514-02 1 套 4 正时皮带张紧器拆装专用工具 LH-0514-05 1 套 5 气门机构零件定位摆放板 LH-0514-03 1 套 6 铜棒 LH-0514-07 2 支 7 百分表测量延长杆 LH-0514-08 4 个 8 曲轴摆放架 LH-0514-04 1 台 9 百分表固定座 LH-0514-09 4 套 10 曲前油封胎具专用工具 LH-0514-12 1 套 11 曲前油封安装专用工具 LH-0514-13 1 套 12 曲前、后油封取出专用工具 LH-0514-14 1 套 13 曲后油封胎具专用工具 LH-0514-15 1 套 14 曲后油封安装专用工具 LH-0514-16 1 套 15 进、排气门油封安装专用工具 LH-0514-17 1 套 16 小油底壳拆卸专用工具 LH-0514-19 1 套 1、定制尺寸（长宽高500*350*100mm）的洗油盆及小油底壳拆卸专用工具组件1木质手柄前段斜倒角刀清理油底壳边缘密封胶不损伤油底壳，拆卸专用工具组件2清楚油底壳及缸体接触面的密封胶以便安装时保证封油性好。 2、飞轮锁止工具多齿形状与飞轮边缘齿啮合定位卡置以拆卸飞轮。 3、拆卸发动机气缸盖、飞轮、油底壳、发动机前盖及指定气缸的活塞连杆组（活塞连杆组不分解），定置定位放在各自支架上，凸轮轴摆放支架长宽高：480*380*75mm,进、排凸轮轴摆放在冷轧板成型的双U型支架上，U型支架上镶嵌有PVC材质塑形、倒角的保护层，附有激光雕刻的摆放零部件名称如凸轮轴压盖按缸数、进气侧、排气侧等做铭牌标识。 4、正时皮带张紧器拆装专用工具专用手柄，可更换张紧器定位针。 5、气门机构零件定位摆放板长宽高:440*385*18mm,按气门机构拆装顺序及进、排侧整体布局零部件摆放位置。 6、铜棒尺寸规格长×直径：200X20mm。 7、百分表测量延长杆100mm,方便学员做缸体内部深度测量。 8、曲轴摆放架长宽高:450*410*95mm，曲轴摆放在冷轧板成型的双U型支架上，U型支架上镶嵌有PVC材质塑形、倒角的保护层，附有激光雕刻的摆放零部件名称如活塞连杆组不分解按缸数等做铭牌标识。 9、百分表固定座调节灵活，做工精美，可滑动伸缩适用于发动机台架各个位置。 10、活塞环专用工具护套手柄张力松弛自如，前端按活塞环弧度设计契合环口，可适度张开安装至活塞只定凹槽位置。 11、曲前油封取出工具、曲前油封胎具专用工具、曲前油封安装工具配套使用不损伤油封及曲轴表面。对置油封外径准用工具合理取出及安装。 12、曲后油封取出工具、曲后油封胎具专用工具、曲后油封安装工具配套使用不损伤油封及曲轴表面。对置油封外径准用工具合理取出及安装。 13、进、排气门安装专用工具手柄处采用花纹形式顶端处车床、铣刀等加工内置气门油封接合，配置5mm定位柱与手柄内置接合，便于气门油封定置定位安装下 ▲产品设备符合全国职业院校技能大赛中等职业学校汽车发动机拆装检修赛项规程要求 | 2 | 套 |
| 5 | 发动机翻转架及发动机辅助连接板(含发动机)（1） | 总体说明: 长城汽车发动机总成、高强度发动机翻转架、发动机缸盖辅助连接板、加强型油盆、发动机拆装辅助件等组成，将发动机搭载在360°可任意角度旋转的减速翻转架上，翻转架结合人体工程学设计，操作安全，结构合理，能适用于汽车犮动机拆装与测量等竞赛项目的实训与考核需要。 二、功能： 1、采用长城国六发动机实物总成，安装在高强度发动机拆装翻转架上； 2、采用减速翻转机构，并设计有专用保险销开关，能任意位置锁止，便于选手从不同的角度进行拆卸和装配； 3、能够满足发动机进气、排气岐管、水泵等部件的拆卸与装配考核需要； 4、能够满足发动机气缸盖、气缸体、油底壳等配件的拆卸与装配考核需要； 5、能够满足活塞连杆机构的拆卸与装配考核需要； 6、能够满足发动机配气机构的拆卸与装配考核需要； 7、能够满足发动机活塞与气缸的测世与检修考核需要； 8、能够满足发动机气门间隙的测量与检修考核需要； 9、能够满足发动机曲轴、凸轮轴磨损的测量与检修考核需要。 三、工艺： 1、翻转架设计有可折叠置物托盘，便于存放小零件与拆装工具； 2、翻转架托盘采用滤网与放油设计，能够过滤残留机油，并能够进行放油操作； 3、移动钢支架进行磷化处理，高温喷塑处理，采用高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理： 4、脚轮内芯采用铸铁外包高强度聚氨酯，带自锁脚轮装置，可承重 250Kg； 5、尺寸规格：≥1050×700×990mm（长><宽×高）。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 3 | 套 |
| 6 | 发动机拆装工作台（1） | 一、总体说明: 发动机拆装与测量项目的技术要求，包含6层工具柜、测量工作台、5寸台虎钳、高密度黑色脚垫等组成，能够符合发动机进行与拆装与测量等项目的实训考核，能够辅助汽车发动机总成的拆装与测量竞赛考核需要。 二、功能： 1、拆装工作台能够辅助开展发动机进、排气岐管总成、发电机、水泵等部件拆卸与装配的实训与考核需要； 2、拆装工作台能够辅助开展发动机气缸盖、气缸体、气缸套等配件的测设与检测考核需要； 3、拆装工作台能够辅助开展发动机曲柄连杆机构的拆装与装配考核需要； 4、拆装工作台能够辅助开展发动机配气机构的拆装与装配考核需要； 5、拆装工作台能够辅助开展发动机活塞环间隙的测量考核需要； 6、拆装工作台能够辅助开展发动机气门间隙的测量与调整考核需要； 7、拆装工作台能够辅助开展发动机曲轴、凸轮轴磨损的测量与检修考核需要。 三、工艺： 1、面板采用不锈钢台面设计，并设计有收纳油槽； 2、工作台带有高密度黑色脚垫，并配置5寸台虎钳； 3、外形尺寸：≥1600×909×834； 4、整体承栽450KG ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 套 |
| 7 | 发动机拆装零件存放架（1） | 一、总体说明 根据汽车发动机拆解后零件的摆放需要进行制作，零件存放架总共不少于5层，便于选手对拆装零部件根据先后拆装顺序进行分层摆放，有助于对发动机拆装顺序的呈现，适用于汽车机电维修竞赛发动机拆解后零部件摆放与管理的实训与考核竞赛需要。 二、功能： 1.可实现发动机拆解件的分层摆放，便于对发动机拆装顺序的考核需要； 2.台面设有凸轮轴存放架，便于发动机拆卸的凸轮轴摆放； 3.能够满足发动机拆卸的零部件摆放，结构设计合理； 4.零件存放架底部采用万向脚轮（带自锁脚轮装置），安全且便于移动。 三、工艺： 1.外观尺寸：≥1600×700×1470mm 整体采用国标铝型材设计，牢固耐用。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 套 |
| 8 | 大赛专用四轮定位 | 世达SE12016 -、技术参数 电源：200-240V(AC) 总前束角测量范围:±40° 前束角测量精度:±1' 车轮外倾角测量范围:±30° 车轮外倾角测量精度:±2' 主销后倾角测量范围: ±30° 主销后倾角测量精度:±5' 主销内倾角测量范围:±15° 推力角测量范围:±15° 推力角测量精度:±2' 轴偏角测量范围:±2° 轴偏角测量精度:±5' 示值分辨率（角度分辨率）:1' 零位漂移:≤1' 示值误差稳定性:±1' 二、产品功能： 1.镜头采用铝合金外壳，多片式玻璃镜片组，可长期稳定使用且保持高精度 ; 2.测量指标优于GB∕T 33570-2017标准; 3.四轮定位仪软件包含智能工具取用、提示、实车调整图片，大幅度节省四轮定位调整时间，提高作业效率，对“0”门槛的学员有指导作用; 4.具备车辆底盘角度调整动画指导，前轮前束动画不少于339条，前轮外倾动画不少于44条，后轮前束动画不少于57条，后轮外倾动画不少于22条； 5.软件内置实车调整图片，降低对调整技师的经验要求，避免反复摸索式调整，实车工具调整前轮前束照片不少于332条，前轮外倾照片不少于59条，后轮前束照片不少于114条，后轮外倾照片不少于50条； 6.随机配备四层与四轮定位同一品牌的调整专用工具组套（包含在设备机柜内)； 7.配备改装车调整功能,适用场合大； 8. 具有发动机托架调整功能，发动机位置定位； 9.调车界面数据双击放大，方便观察数据； 10. 具有推车辅助指示灯及语音指导，方便推车操作； 11. 可以轴距轮距轮胎直径自动测量，方便判别调车数据； 12. 具有三维测量技术计算模式，测量结果更精准更稳定； 13.四个靶板可互换设计，使用方便维护简单; 14.具备举升平台防倾斜主动安全保护（定位仪测量）; 15.鼠标一键操作世达举升机，提供对举升机额外的主动安全保护 ; 16.具备其他世达汽保设备智能化管理功能：可对设备进行寿命检测，汇总设备使用次数情况日报表，月报表及年报表; *响应文件的正本中需提供技术参数确认函及售后服务承诺函加盖制造鲜章。 ★为保证教学质量，投标供应商需提供与所投产品相配套的教学资源视频一套 ★上述3.6.10.15项产品功能，投标人须软件演示。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术 | 1 | 套 |
| 9 | 立式千斤顶 | 世达97802A 立式液压千斤顶4公吨 尺寸110mm×103mm×193mm,最高高度373mm,延伸高度60mm，净重3.2kg 2公吨至20公吨的立顶可通过1.5倍额载的动超载测试；32公吨和50公吨立顶可通过1.25倍额载的动超载测试。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 台 |
| 10 | 发动机千斤顶专用托架 | 世达AE5822 0.5吨重型变速箱托架 尺寸：53cm×28cm×84cm，最低高度：927mm，包胶铁轮，额定称重：0.5吨，净重70.2kg，毛重：79.2kg，活塞杆行程第1级：485mm，活塞杆行程第2级：515mm，最高高度：1933mm，油泵、油缸6个月保用。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 台 |
| 11 | 制动分泵活塞回位工具（1） | 世达AE5938 20PC刹车分泵调整器 用于更换刹车片时，进行刹车分泵活塞复位的工作；提供了正反牙螺杆和螺套组以及17pcs连接片，可满足大部分车型需求；采用优质钢材生产并对关键部位进行了热处理，圆销材料40Cr合金钢；采用了特殊灰色磷化表面防锈处理 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 台 |
| 12 | 18V锂电无刷冲击扳手 | 世达51073A —、性能特点： 1、紧凑机身,冲击力矩可达220NM； 2、前罝白色LED灯设计,照亮工作空间； 3、三段式电子调节转速和冲击频率； 4、无刷电机,免碳刷更换,无换向火花,整机寿命大大增加； 5、全软胶手柄提供舒适握持手感； 6、大容量4.0Ah电池包；本产品内含两个电池包和一个充电器。 二、技术参数： 高强度螺栓M6-M14；电池编号 51519；电池(Ah)4.0；充电时间（分钟）60；重量(kg)1.6:； 转速2/冲击频率2 0～1800/0～2300；标准螺栓：M8-M16； 最大扭矩(N·M) 220； 转速3/冲击频率3 0～2500/0～3200； 转速1/冲击频率1 0～1200/0～1600； 夹头类型：1/2〃方头 电压（V):18。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 台 |
| 13 | 举升机（龙门两柱）含地基建设及布电）（1） | 世达SE21210-3 —、性能特点： 1、滑台加长设计≥1950mm 2、滑块3组，提高受力面积，提高稳定性 3、托臂锁采用斜度齿设计，确保配合紧密度 4、24V安全电压控制，操作安全 5、电动单边解锁，手离保险块自动复位 6、铝合金外売电机，散热快 7、油缸釆用直接驱动，避免链条断裂安全隐患 8、托臂釆用2+3节直托臂设计，适用车型范围更广 9、配置16件M18×160膨胀螺栓，提髙立柱抓地力 10、标配托盘加高套，适用SUV高底盘车型 11、灰滑台釆用多16瞧钢板焊接形式，提髙强度 12、电控方式：PCB专利控制，控制系统：微电子/耐高低温/时间控制/万次级/三防PCB集成电路板（可提供证明材料）釆用PCB集成控制，增加装置的稳定性。 二、技术参数： 额定载重：4吨； 最低高度：95mm； 最高高度：1990； 额载上升时间≤60s； 额载下降时间≤50s； 电机功率：2.2KW； 电机外壳：银合金； 整机高度：3900mm； 立柱内宽：3000mm； 底板外宽：3580mm； 托盘螺纹：3节70mm可调； 托盘加高套：70mm； 托臂形式:2节直臂+3节直臂； 电控方式：24V安全电压控制箱； 底板固定孔位：8PCS； 解锁方式：电动解锁。 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 1 | 台 |
| 14 | 轮胎振动控制系统(动平衡/道路力) | Hunter RFV-70型 一、性能特点： 1、集轮胎动平衡测量、轮胎与轮辋匹配功能、纠正轮胎原因导致的车辆跑偏功能为一体，是全球独创的轮胎综合服务诊断维修设备。 2、最新触摸屏技术，操作简便快捷直观。 3、最大可施加567公斤的压力滚筒模拟车轮在路面行驶时的真实状态，由此可精确辨出别因轮胎径向力导致的异常振动。然后检测程序引导操作，按汽车原厂方式匹配轮胎与轮辋，将径向力降至最小，确保车辆平顺行驶。 4、Straight Track专利功能可准确测量出轮胎在真实路况下行驶时的锥度变形，并提供最佳的轮胎位置布局方案，彻底解决因轮胎原因导致的车辆跑偏。 5、Smart Weight专利功能的智能平衡技术，不仅大量节省平衡块的消耗，而且提高工作效率，减少返工。 6、Centering Check对中检査功能会在平衡轮胎之前自动检査车轮是否对中，消除最有可能导致返工的因素。 7、自动平衡模式识别功能让操作人员无需选择平衡模式，既减少操作时间，又避免模式选择错误。 8、伺服停止驱动控制功能可自动转到轮胎不平衡点并保持到最上方或最下方的位置。 9、自动充气装置可方便准确地为轮胎充气。 10、全中文操作程序界面，内外侧双数据测量臂，转轴刹车锁紧踏板。 11、配有车轮举升装置，使轮胎装卡轻松、安全。 二、技术参数： 最大车轮重量 79公斤 钢圈直径 10英寸～30英寸 最大钢圈宽度 20.5英寸 最大车轮直径 1016毫米 电源 1*220 V, 50 Hz 平衡转数 300 rpm 径向力测量精度 1公斤 不平衡量分辨率 ±0.28克 气源 7-12bar 滚筒力 最大 567公斤 三维尺寸（宽×高×深）1829×2261×1575毫米 运输重量 340公斤～430公斤 三、标准配置： 1×主机 1×压力滚筒 1×轮胎保护罩 1×充气装置 1×24英寸触摸屏显示器 1×Bulleye锥体组（套） 1×卡具手柄 1×平衡块拆装工具 1×轮胎举升装置 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 1 | 台 |
| 15 | 4G15F汽车发动机拆装检修配套耗材 | 连杆螺栓、缸盖垫木、汽缸垫、曲轴主轴承螺栓、曲轴止推轴承、曲轴主轴承、活塞环、发动机前盖衬垫、制动钳钩子、发动机大修包 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术要求 | 2 | 套 |
| 16 | 维修工具（诊断+维护） | 聚泛光两用头灯（干电池款） 1 6件T系列一字、十字螺丝批组套 1 无极调光薄尺式全折叠工作灯400LM 1 磁性捡拾器380MM 1 指针式公斤扳手0-300N.m 1 1/4"系列专业级可调式扭力扳手1-5N·m 1 3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25N·m 1 1/2"系列专业级可调式扭力扳手20-100N·m 1 1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340N·m 1 鲤鱼钳8" 1 专业日式钢丝钳6" 1 尖嘴钳6" 1 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅 1 8件折叠式中孔花形扳手组套 1 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10" 1 12.5MM系列锁定接杆10" 1 12.5MM系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头) 1 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头) 1 6.3MM系列转接头(1/4"方孔x3/8"方头) 1 吹尘枪100MM 1 10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM 1 机械式游标卡尺0-150MM 1 外径千分尺0-25MM 1 外径千分尺25-50MM 1 外径千分尺50-75MM 1 数显式充气枪 1 32件套公英制塞尺0.02-1.00MM 1 带温度测量数字万用表 1 双色带照明灯数显测电笔 1 汽车测电笔6V/12V/24V 1 11PC 内饰胶扣取出器 1 10件全抛光两用扳手组套 1 全抛光两用扳手9MM 1 全抛光两用扳手11MM 1 全抛光两用扳手22MM 1 百分表 4 磁力表座 1 胶皮锤 1 护目镜 1 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术 | 1 | 套 |
| 17 | 维修工具（发动机拆装） | 10件全抛光两用扳手组套 1 全抛光两用扳手9MM 1 全抛光两用扳手11MM 1 全抛光两用扳手22MM 1 全抛光双开口扳手22x24MM 1 全抛光双开口扳手23x26MM 1 沾塑欧式活动扳手8" 1 无极调光薄尺式全折叠工作灯400LM 1 吹尘枪100MM 1 柔性磁性捡拾器400MMx0.5KG 1 亚洲款防冲击眼镜(防雾) 1 聚泛光两用头灯（干电池款） 1 1/4"系列专业级可调式扭力扳手1-5N·m 1 3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25N·m 1 1/2"系列专业级可调式扭力扳手20-100N·m 1 1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340N·m 1 防震橡皮锤45MM 1 指针式公斤扳手0-300N.m 1 6件T系列一字、十字螺丝批组套 1 木柄刮刀 1 10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM 1 活塞环压缩器4" 1 尖嘴钳6" 1 专业日式钢丝钳6" 1 鲤鱼钳8" 1 12.5MM系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头) 1 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅 1 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头) 1 6.3MM系列转接头(1/4"方孔x3/8"方头) 1 气门油封钳10" 1 机械式游标卡尺0-150MM 1 机械式游标卡尺0-300MM 1 32件套公英制塞尺0.02-1.00MM 1 内径百分表(50-160mm) 1 钢直尺300MM 1 钢直尺150MM 1 外径千分尺0-25MM 4 外径千分尺25-50MM 4 外径千分尺50-75MM 4 外径千分尺(75-100mm) 4 刀口尺(500mm) 1 百分表(0-10mm) 4 磁性表座(一体式60Kg) 4 12.5MM系列12角套筒10MM 1 12.5MM系列100MM长12角旋具套筒M10 1 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒12MM 1 塞尺 5 量缸表 5 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术 | 1 | 套 |
| 18 | 维修工具（底盘检修） | 13件全抛光双开口扳手组套 1 6件T系列一字、十字螺丝批组套 1 6.3MM系列转接头(1/4"方孔x3/8"方头) 1 磁性捡拾器380MM 1 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头) 1 12.5MM系列转向手柄15" 1 12.5MM系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头) 1 沾塑欧式活动扳手8" 1 指针式公斤扳手0-300N.m 1 全抛光油管扳手9x11MM 1 全抛光油管扳手13x14MM 1 全抛光油管扳手16x17MM 1 鲤鱼钳8" 1 球头拉拔器(小型) 1 横杆球头拉拔器(欧规) 1 球头拉拔器(小型) 1 双叉式球头分离器12" 2 双叉式球头分离器16" 2 无极调光薄尺式全折叠工作灯400LM 1 聚泛光两用头灯（干电池款） 1 1级精度钢卷尺5Mx19MM 1 机械式游标卡尺0-150MM 1 外径千分尺0-25MM 1 外径千分尺25-50MM 1 外径千分尺50-75MM 1 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅 1 弯头撬棍20x600MM 2 弯头撬棍22x800MM 2 防震橡皮锤45MM 1 1/4"系列专业级可调式扭力扳手1-5N·m 1 3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25N·m 1 1/2"系列专业级可调式扭力扳手20-100N·m 1 1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340N·m 1 G系列可换头预置式扭力扳手40-200N.m 1 吹尘枪100MM 1 数显式充气枪 1 1/2"气动冲击扳手 1 尖嘴钳6" 1 专业日式钢丝钳6" 1 扭力扳手开口头Ø16x24MM 1 百分表(0-10mm) 1 磁性表座(一体式60Kg) 1 轮胎深度规 1 亚洲款防冲击眼镜(防雾) 4 钢直尺150MM 1 ▲产品符合2021年全国职业院校汽车运用与维修职业技能大赛机电维修项目的技术 | 1 | 套 |
| 19 | 诊断仪 | KT72O配件 | 4 | 套 |
| 20 | 维修耗材 | 序号 设备/工具名称 型号 数量 单位 单价 总价 1 机油 与比赛车型号匹配 10 瓶（4L装） 350 3500 2 制动液 与比赛车型号匹配 10 瓶（1L装） 80 800 3 一次性三件套 国产 500 套 1 500 4 吸油纸 国产 10 卷 120 1200 5 记号笔 国产 10 支 5 50 6 软毛刷 国产 10 支 5 50 7 塑料线间隙规 国产 20 盒 98 1960 8 机油格 国产 5 个 45 225 9 平衡块(各型号) 国产 1 批 950 950 10 电池 长城哈佛M6 2 个 950 1900 | 1 | 批 |

注：询价报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招标代理费等。

# 第三章    报价人须知

1．资质要求

凡参加大宗物资采购报价商，必须具有一定的经济实力和良好商业信誉，在工商、税务机关登记注册，持有营业执照、税务登记证（三证合一的除外），且报价商所报价的货物或服务必须全部在营业执照允许经营的范围内。

2．询价流程

（1）制定询价文件。学校根据需求、调研、论证编制询价文件，询价文件中应详细说明项目内容或物资品种、数量、材质、报价时间和地点、报价商资质要求、技术指标参数等相关内容。

（2）发布询价公告。询价事宜应在学校网站发布，公告时间不少于5天。

（3）确定采购预算价。领导小组应在收到报价材料后召开领导组会议，采用合理办法确定采购预算价。参照同类型物品、设备最近招投标的中标价格，根据市场上该类物品、设备近阶段价格变化的实际情况，确定合理预算价。无异议后，领导小组成员及相关人员应在会议记录表上签字确认。学校应完整记录询价过程及询价结果并存档备查。

（4）询价结果公示。学校应当自询价结果确定之日起2个工作日内，将询价情况在学校网站上公示，公示时间不少于5天。

3．询价要求

项目询价单位应不少于3家。

4、管理与监督

（一）学校应将询价工作概况、询价结果等情况按有关要求在学校网站予以公示，公示时间不少于5天。

（二）学校大宗物资采购询价工作接受各部门、学校师生及社会各界群众监督，严禁不按采购询价程序询价，严禁暗箱操作，对发现的问题可向学校反映。

# 第四章    报价文件格式

封面

询价项目名称:                     。

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

# 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物）及服务采购询价公告，完全同意询价公告中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）项目采购询价货物及服务的询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

# 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

# 报价清单表

投标单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及招投标费用等。

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日