询 价 文 件

询价编号：     JJHQZX20211124-1

项目名称： 钣金设备及实训耗材项目采购

福建省晋江华侨职业中专学校

2021 年 11 月

# 第一章    询价邀请

福建省晋江华侨职业中专学校对钣金设备及实训耗材项目采购进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“钣金设备及实训耗材项目采购一览表”（见附件）。

二、 报价人的要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；为保证能及时响应需求，泉州地区以外的报价人必须在泉州地区境内设有分公司；本项目不接受联合体报价。

三、报名时间和地点:凡愿意接受邀请参加询价的供应商于2021年11月25日至2021年12月1日在晋江华侨职业中专学校网站http://www.jjhqzx.cn上查看，请有意向的潜在报价人派人于2021年12月1日上午8:00-11:30（北京时间）到晋江华侨职业中专学校汽修专业部办公室报名、递交报价材料。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招投标代理费等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

五、询价时间：学校自行安排

六、询价结果及公告：询价结果将于学校召开询价讨论会后，在晋江华侨职业中专学校网站上公告。

七、联系方式

询价单位：福建省晋江华侨职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市西园街道双龙路463号

联系人：屈老师，电话：13599995945

福建省晋江华侨职业中专学校

2021年11月24日

# 第二章      询价服务具体内容及技术要求

# 一、询价服务清单及要求

| 编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 技术参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动环带打磨机 | JAS-0451 (10*330MM) | 1、空转转速≥16000RPM，适用砂带规格10×330MM； 2、平均耗气量≥4CFM； 3、进气口接头1/4",气管管径≥10MM； 4、工作气压90PSI（允许偏差±10PSI），振动值≤88M/S2，噪音值≤0.26dBA； 5、长度320MM（允许偏差±10MM ），重量0.95Kg（允许偏差±0.05Kg）。 | 8把 |
| 2 | 气动焊点去除钻 | JAD-1015 | 1、空转转速≥1800rpm； 2、平均耗气量≥10CFM ，夹头尺寸≥5/16"； 3、重量2.1Kg（允许偏差±0.1Kg），进气口尺寸适用 1/4", 工作气压 90PSI（允许偏差±10PSI） | 11把 |
| 3 | 气动切割锯条 | JAT-10T24 | 适用于气动锯，规格：24齿，每包5片。 符合2021年全国职业院校技能大赛(中职组)车身修理赛项- 模块B、模拟车身结构件更换的技术要求 | 1400条 |
| 4 | 气保焊喷嘴 | V1500专用 | 配套二氧化碳保护焊机焊枪使用 规格：V1500专用 | 25个 |
| 5 | 气保焊导电嘴 | Φ0.6mm | 配套二氧化碳保护焊机焊枪使用，规格Φ0.6mm | 31个 |
| 6 | 钢板尺 | 300mm | 采用不锈钢材料制造，清晰耐磨；规格：300MM | 12把 |
| 7 | 垫块（自制） | DZ01 | 采用优质钢材制作,规格：用于冲中心点 | 2块 |
| 8 | 试焊片A | 125mm×35mm×0.7mm | 125mm×35mm×0.7mm 镀锌/每箱250片 | 10箱 |
| 9 | 试焊片B | 125mm×35mm×1.2mm | 125mm×35mm×1.2mm/每箱250片 | 10箱 |
| 10 | 试焊片C | 125mm×35mm×1mm | 125mm×35mm×1mm镀锌/每箱250片 | 10箱 |
| 11 | 试焊片D | 125mm×70mm×1mm | 125mm×70mm×1mm 镀锌/每箱250片 | 10箱 |
| 12 | 试焊片E | 125mm×70mm×0.7mm（有15个6mm孔） | 125mm×70mm×0.7mm（有15个6mm孔）/每箱250片 | 9箱 |
| 13 | 试焊片F | 125mm×70mm×1.2mm（有15个8mm孔） | 125mm×70mm×1.2mm（有15个8mm孔）/每箱250片 | 9箱 |
| 14 | 试焊片G | 125mm×70mm×0.7mm（有15个9mm孔） | 125mm×70mm×0.7mm（有15个9mm孔）/每箱250片 | 9箱 |
| 15 | 板件更换组合件(模拟结构件套装) | ABCED五件套 | 一、板件更换组合模拟结构件配置要求为：A板材（切割件，已有加工好的测量和焊接的孔）+B板件+C板件+D板件+E板件组合板件。 ★二、要求投标文件中提供中立柱模拟结构件更换的操作方法步骤以下5项内容的视频截图： 1）在毫米刻度直尺上调整划规开口直径分别到10mm、20mm、40mm，分别在A板上划线； 2）将D板件搭到A板件上划线，此线为A板件的切割线； 3）将E板件搭到B板件上划线，此线为B板件的切割线； 4）将ABC板件按顺序叠加及夹持固定； 5）分别进行：试焊操作、塞焊操作、定位焊操作、连续点焊操作。 三、配备汽车职业教育云服务平台，平台功能要求：1、云服务平台可支持学校自行替换系统平台的所有界面中的LOGO（★提供平台界面截图并现场演示）；2、云服务平台分为中职和高职两个入口，支持不同院校的教课需求（★提供平台界面截图并现场演示）；3、云服务平台资源（1）教师资源包包含：课程标准、进度计划、教学方案、任务评价、PPT课件、物料清单、教学视频、课堂测试；（2）学生资源包包含：信息页、工作页。 | 1000套 |
| 16 | 焊接防粘膏 | 200g | 焊接专用防粘膏 | 7盒 |
| 17 | 焊丝 | Φ0.6mm | 规格：0.6mm，配合气体保护焊机使用 | 45卷 |
| 18 | 自变色焊接面罩 | HA1113O | 一、性能要求： 采用光电控制技术，可区分环境光和电焊光，可在户外使用。可将电焊光中强烈的紫外线和红外线滤除，在电焊时或环境光足够时，由太阳能电池提供电能。当环境光微弱时由内部可更换式备用电池提供电能。 二、技术参数要求： 镜框尺寸mm：110×90×13（允许偏差±5mm）； 视窗尺寸mm：90×40mm（允许偏差±3mm）；； 响应时间(亮态－暗态) 1ms，(暗态－亮态)≤ 0.2- 0.7 S(根据焊接情况自动调整)；紫外线透过率：<0.0003%(313 nm), < 0.006%(365 nm)； 红外线透过率< 0.01%(780- 2000nm)； 遮光号不低于：4/9－13；重量：500g（允许偏差±10g）； 使用温度范围：-5℃to+55℃ | 6个 |
| 19 | 面罩外保护片 | 国产 | 宽度约9mm，长度约11 mm 规格：国产 | 100片 |
| 20 | 透明面罩 | 国产 | 透明，有机玻璃制作 规格：电阻点焊用 | 6个 |
| 21 | 焊接手套 | FS0105 | 适合各种焊接及防护工作，全牛皮材质 | 9双 |
| 22 | 焊接口罩 | HF0101 | 防尘 | 19个 |
| 23 | 乐风车门 | 右前 | 配合前车门皮使用 规格：右前 | 2个 |
| 24 | 大赛专用门板 | 右前 | 材质：汽车钢板；厚度：0.7mm采用原色右前门外板 | 900张 |
| 25 | 门板测量专用卡尺 | 乐风9件套 | 符合车身修复（钣金）国赛赛项标准； 9件套，铝合金手提箱，长×宽×高（mm）：800×210×145；内容物如下： 横式，蓝色4件，规格分别为： 横1（mm）：长×宽×厚：350×48×3；横2（mm）：长×宽×厚：350×49×3；横3（mm）：长×宽×厚：733×52-64×3；横4（mm）：长×宽×厚：350×50×3； 立式，红色5件，规格分别为： 立1（mm）：高×宽×厚：205×13-47×3；立2（mm）：高×宽×厚：205×10-47×3； 立3（mm）：高×宽×厚：205×10-48×3；立4（mm）：高×宽×厚：205×10-47×3； 立游（mm）：高×宽×厚：220×33-60×3。 | 2套 |
| 26 | 护目镜 | 无色透明 | 无色透明 | 22个 |
| 27 | 气管（配公母快速接头） | 内径8mm（公制） | 内径8 mm，配套快速接头 | 2条 |
| 28 | 画规 | MTC308 | 8"划规 | 3个 |
| 29 | 打磨带 | 10*330㎜ | 10*330mm 配气动环带打磨机使用 | 500条 |
| 30 | 气动切割锯 | JAT-1011 | 1、往复速度≥11000BPM，行程长度7MM （允许偏差±1MM ）； 2、平均耗气量≥3CFM； 3、进气口接头适用1/4",气管管径≥10MM； 4、工作气压90PSI（允许偏差±10PSI），噪音值≤85dBA。 | 6把 |
| 31 | 钻头 | JAZ-7206T1 | 8㎜ | 20个 |
| 32 | 划针 | MTC155 | 规格2.0mm、重量6.0（允许偏差±1g）；技术用钨铅笔。 | 3个 |
| 33 | 皮手套 | 40mm | 适合各种焊接及防护工作，全牛皮材质 | 4双 |
| 34 | 平锉 | MF07A | 8"平挫，中齿 | 3把 |
| 35 | 手磨板 | 125*70mm | 规格：125*70mm；操作方式:手动；用于面板打磨 | 3个 |
| 36 | 防尘口罩 | 9001V | 3M带呼吸阀，静电滤棉吸附 | 11盒 |
| 37 | 碳棒 | 10㎜ | 10㎜/每盒20支 | 1盒 |
| 38 | 吸油纸 | 300P | 每箱300张 | 3箱 |
| 39 | 安全帽 | 硬质 | 硬质 | 2个 |
| 40 | 棉纱手套 | KC-M | 棉质 | 50套 |
| 41 | 气体保护焊机 | BANTAM-TransSteel 2200 | 一、性能特点： 1、四种焊接工艺可供选择：SYNERGIC协同焊接工艺、MAG焊接工艺、TIG焊接工艺、手动焊接工艺； 2、可焊接多种材料：钢、镍铬合金、铜硅合金、铝镁合金、铝硅合金等； 3、可根据焊接材料的类型及厚度选择不同直径的焊丝； 4、可根据不同的焊接工艺选择保护气类型：Ar100%、CO2 100%、Ar+2.5%、CO2、Ar+15-25%CO2； 5、四种操作模式可供选择：2T双脉冲模式、4T双脉冲模式、S4T特殊四脉冲模式和点焊模式、用户可根据焊接材料厚度、焊缝长度及焊接形式选择最佳操作模式； 6、手动模式下可通过调整焊接电流、送丝速度、焊接电压、弧长等参数优化焊接结果； 7、具有设备工作状态下主机噪音小，焊接时焊接平顺的特点。 二、技术参数： 电源：230V-50/60HZ； 焊接电流范围：10-210A； 空载电压：90V； 防护等级：IP23； 送丝速度：1-18m/min。 ★符合2021年全国职业院校技能大赛(中职组)车身修理赛项-模块B、模拟车身结构件更换的技术要求 | 1台 |
| 42 | 车门放置架 | HY-2021D05 | 符合2021年全国职业院校技能大赛“中职组”车身修理赛项-汽车玻璃升降器更换及车门调整模块的技术要求。 伸缩架的伸缩方管和支架通过升降调节后，可存放车门、保险杠；当不工作是可把伸缩架缩放到最小占地面积。 规格：750*270*1520mm ；重量：28KG 1、移动式，方便不定点作业和运输; 2、多角度变换,方便操作; 3、人性化设计，操作、安装方便快捷。 4、外形美观新颖，结构合理，方便维护。 | 1台 |
| 43 | Ar减压器 | JONNESWAY AR | 可调节二氧化碳25%+氩气75%（混合气）流量，适用于MIG、TIG气体保护焊等场合，单级式减压结构，2"压力表,流量管采用抗冲击复合材料制造，安全且经久耐用。 | 2个 |
| 44 | 车门拆装辅助支架 | HY-2021D01 | 符合2021年全国职业院校技能大赛“中职组”车身修理赛项-汽车玻璃升降器更换及车门调整模块的技术要求。 1、用于各种汽车车门的拆装，设计有机控手柄，可上下调整高度，可降低劳动力度，使拆装架使用更加方便，稳定实用； 2、规格：540x580x1650mm；重量：22kg 。 | 1台 |
| 45 | 车门拆装套装含工具箱 | JONNESWAY-D | 强斯威工具组套配备：车门拆装辅助架1台；三层工具车1台；128件套综合性工具组套1套；塑钢撬棒组1套；纸胶带5卷，除油布1箱，护目镜2付。车轮挡块、驾驶室防护三件套、翼子板防护三件套、小号螺丝盒4个/格。 1、车门拆装辅助架； 2、三层工具车：型号：C-T12 箱体尺寸 716×410×752MM；含轮尺寸 716×410×880MM；重量：20.2Kg。 3、128件套综合性工具组套：型号：S04H524128S 12件6.3MM系列6件公制套筒，5件6.3MM系列六角公制长套筒 6件6.3MM系列六角旋具套筒，5件6.3MM系列花型旋具套筒 1件6.3MM系列万向接头，2件6.3MM系列转向接杆 1件6.3MM系列滑行杆，1件6.3MM些列转向手柄 1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手，1件6.3MM系列接杆 8件12.5MM系列六角公制套筒，7件12.5MM系列六角公制长套筒 3件12.5MM系列六角旋具套筒，2件12.5MM系列磁性火花塞套筒 1件12.5MM系列转向接杆，1件12.5MM系列滑行杆，1件12.5MM些列万向接头 2件12.5MM系列接杆，1件12.5MM系列转向手柄，19件公制两用扳手 5件公制油管扳手，9件公制内六角扳手，7件花型扳手，5件套样冲 1件10"收泵钳，1件6"斜口钳，1件7"钢丝钳，1件磁性棒 1件木柄钳工锤，6件螺丝批，1件吹气盒 4、塑钢撬棒组：型号：AB010026S A/B/C/D/E五种楔型撬棒，可方便移除车内饰板上的扣子 可用于撬拉拽等动作，避免损伤内饰板 | 2套 |
| 46 | 鍍鋁鈦钻头 Φ8.0 | JONNESWAY JAZ-7206 | 镀黑色涂层，适用于气动定位钻，规格Φ8.0。每包5支 符合2021年全国职业院校技能大赛(中职组)车身修理赛项模块B、模拟车身结构件更换的技术要求 | 100个 |
| 47 | 不锈钢直尺 | 500㎜ | 采用不锈钢材料制造，清晰耐磨；规格：500MM。 | 3根 |
| 48 | 可变光焊接头盔 | BANTAM | 镜框组尺寸：133mm×114mm×10mm；视窗尺寸： 100mmx93mm；亮态色号等级： DIN4；暗态色号等级： DIN5～9/9～13；暗态色号调节方式：外部调节，无级可调；变光响应时间：： 1/10000S；感应灵敏度控制调节：无级可调；恢复时间： 0.1S～0.8S；电源供应：锂电池/太阳能；锂电池额定容量： 600mAh；电池可更换；工作温度：-5℃～55℃；电弧传感器数量：4；面罩PP材质；红外线/紫外线防护等级：DIN13；具有：自检功能、低电压报警功能、打磨功能、切割功能。 | 4个 |
| 49 | 焊接工作服 （加长款) | BANTAM | 加长款 全棉防火阻燃布制成，耐磨、隔热、抗火。 | 2件 |
| 50 | 焊接护腿 | HJ-1 | 采用柔韧、耐用的牛二层黄色芯皮，具耐磨、隔热和抗火性能；30CM长的护腿脚盖提供膝盖到脚尖的全方位保护 | 2付 |
| 51 | 5"复合材料轨道偏心式打磨机 | JONNESWAY JAS-1020-5HE(5”) | 1、盘垫直径5"，偏转直径5MM； 2、吸尘形式自吸磨盘形式粘扣式； 3、无负荷转速12000转； 4、平均耗气量6CFM； 5、重量0.96Kgs。 | 3把 |

注：询价报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招标代理费等。

# 第三章    报价人须知

1．资质要求

凡参加大宗物资采购报价商，必须具有一定的经济实力和良好商业信誉，在工商、税务机关登记注册，持有营业执照、税务登记证（三证合一的除外），且报价商所报价的货物或服务必须全部在营业执照允许经营的范围内。

2．询价流程

（1）制定询价文件。学校根据需求、调研、论证编制询价文件，询价文件中应详细说明项目内容或物资品种、数量、材质、报价时间和地点、报价商资质要求、技术指标参数等相关内容。

（2）发布询价公告。询价事宜应在学校网站发布，公告时间不少于5天。

（3）确定采购预算价。领导小组应在收到报价材料后召开领导组会议，采用合理办法确定采购预算价。参照同类型物品、设备最近招投标的中标价格，根据市场上该类物品、设备近阶段价格变化的实际情况，确定合理预算价。无异议后，领导小组成员及相关人员应在会议记录表上签字确认。学校应完整记录询价过程及询价结果并存档备查。

（4）询价结果公示。学校应当自询价结果确定之日起2个工作日内，将询价情况在学校网站上公示，公示时间不少于5天。

3．询价要求

项目询价单位应不少于3家。

4、管理与监督

（一）学校应将询价工作概况、询价结果等情况按有关要求在学校网站予以公示，公示时间不少于5天。

（二）学校大宗物资采购询价工作接受各部门、学校师生及社会各界群众监督，严禁不按采购询价程序询价，严禁暗箱操作，对发现的问题可向学校反映。

# 第四章    报价文件格式

封面

询价项目名称:                     。

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

# 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物）及服务采购询价公告，完全同意询价公告中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）项目采购询价货物及服务的询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

# 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

# 报价清单表

投标单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及招投标费用等。

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日